# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА КНР

Расшифровка номера двигателя:

| 5 LZ 244 C ( 7.0 LL | Код завода-изготовителя |
| --- | --- |
|  | Максимальный перепад давления на долоте, МПа |
|  | Код винтовой пары (чем больше буква, тем больше рабочих ступеней) |
|  | Наружный диаметр двигателя, мм |
|  | Шифр |
|  | Число зубьев ротора |

## Технические характеристики двигателя 5LZ73A(7.0LL.

Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| Параметр |  |
| --- | --- |
| 1 | Применяемая двигательная секция | 5LZ 73A x 7.0 LL |
| 2 | Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 5 : 6, 3 ступени |
| 3 | Основные параметры и размеры: |  |
|  | 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | 73 |
|  | 3.1.2. Максимальный диаметр (узел установки угла перекоса), мм |  |
|  | 3.2. Длина двигателя, мм | 3’677 |
|  | 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | 920 |
|  | 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | 3.3.1. к бурильным трубам | Муфта З-66 |
|  | 3.3.2. к долоту | Муфта З-66 |
|  | 3.4. Угол искривления | 0°-3° |
|  | 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | 85-111 |
|  | 3.6. Расход бурового раствора, л/с | 1,26 – 6,31 |
|  | 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | 1’500 |
|  | 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | 1 |
|  | 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | 6 |
|  | 3.8. Момент силы на выходном валу, Н·м |  |
|  | 3.8.1. В рабочем режиме | 488 |
|  | 3.8.2. В режиме максимальной мощности | 650 |
|  | 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, мин – максимальная | 109 - 260 |
|  | 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | 3.10.1. В режиме холостого хода | 2,4 |
|  | 3.10.2. В режиме максимальной мощности | 3,4 |
|  | 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | 1’200-2’500 |
|  | 3.12. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | 3.13. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | 2’900 |
|  | 3.14. Максимальная мощность, кВт | 18 |
|  | 3.15. Масса, кг | 115 |
| Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 5:6 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |

## Технические характеристики двигателя 9LZ95B(7.0LL.

Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| Параметр |  |
| --- | --- |
| 1 | Применяемая двигательная секция | 9LZ95B(7.0LL |
| 2 | Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 9 : 10, 4 ступени |
| 3 | Основные параметры и размеры: |  |
|  | 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | 96 |
|  | 3.1.2. Максимальный диаметр (узел установки угла перекоса), мм | 105 |
|  | 3.2. Длина двигателя, мм | 4’767 |
|  | 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | 1’176 |
|  | 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | 3.3.1. к бурильным трубам | Муфта З-76 |
|  | 3.3.2. к долоту | Муфта З-76 |
|  | 3.4. Угол искривления | 0°-3° |
|  | 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | 117,5 – 150 |
|  | 3.6. Расход бурового раствора, л/с | 5-12 |
|  | 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | 1300 |
|  | 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | 1 |
|  | 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | 6 |
|  | 3.8. Момент силы на выходном валу, Н·м |  |
|  | 3.8.1. В рабочем режиме | 1’426 |
|  | 3.8.2. В режиме максимальной мощности | 1’895 |
|  | 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, мин – максимальная | 60 - 145 |
|  | 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | 3.10.1. На режиме холостого хода | 1,0 – 1,4 |
|  | 3.10.2. В режиме максимальной мощности | 3,2 |
|  | 3.10.3. В тормозном режиме | 4,25 |
|  | 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | 5’500 |
|  | 3.12. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | 3.13. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | 37’240 |
|  | 3.14. Максимальная мощность, кВт | 34 |
|  | 3.15. Масса, кг | 191 |
| Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 9:10 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |

## Технические характеристики двигателя 9LZ105C(7.0LL.

Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| Параметр |  |
| --- | --- |
| 1 | Применяемая двигательная секция | 9LZ 105 С x 7.0 LL |
| 2 | Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 9 : 10, 5 ступеней |
| 3 | Основные параметры и размеры: |  |
|  | 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | 105 |
|  | 3.1.2. Максимальный диаметр (узел установки угла перекоса), мм | 108 |
|  | 3.2. Длина двигателя, мм | 5’460 |
|  | 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | 1’170 |
|  | 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | 3.3.1. к бурильным трубам | Муфта З-76 |
|  | 3.3.2. к долоту | Муфта З-76 |
|  | 3.4. Угол искривления | 0°-3° |
|  | 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | 118 - 152 |
|  | 3.6. Расход бурового раствора, л/с | 8,2 – 16,38 |
|  | 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | 1500 |
|  | 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | 1 |
|  | 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | 6 |
|  | 3.8. Момент силы на выходном валу, Н·м |  |
|  | 3.8.1. В рабочем режиме | 2’200 |
|  | 3.8.2. В режиме максимальной мощности | 2’700 |
|  | 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, минимальная – максимальная | 118 - 225 |
|  | 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | 3.10.1. В рабочем режиме | 3,2 |
|  | 3.10.2. В режиме максимальной мощности | 4,25 |
|  | 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | 3’000-5’500 |
|  | 3.12. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | 3.13. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | 42’000 |
|  | 3.14. Максимальная мощность, кВт | 42 |
|  | 3.15. Масса, кг | 260 |
| Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 9:10 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |

## Технические характеристики двигателя 5LZ120C(7.0LL.

Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| Параметр |  |
| --- | --- |
| 1 | Применяемая двигательная секция | 5LZ120C x 7.0 LL |
| 2 | Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 5 : 6, 5 ступеней |
| 3 | Основные параметры и размеры: |  |
|  | 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | 120 |
|  | 3.1.2. Максимальный диаметр (узел установки угла перекоса), мм | 135 |
|  | 3.2. Длина двигателя, мм | 7’048 |
|  | 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | 1’250 |
|  | 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | 3.3.1. к бурильным трубам | Муфта З-102 |
|  | 3.3.2. к долоту | Муфта З-88 |
|  | 3.4. Угол искривления | 0°-3° |
|  | 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | 149 - 171 |
|  | 3.6. Расход бурового раствора, л/с | 6,5 – 16 |
|  | 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | 1’500 |
|  | 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | 1 |
|  | 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | 6 |
|  | 3.8. Момент силы на выходном валу |  |
|  | 3.8.1. В рабочем режиме, Н*м | 3’812 |
|  | 3.8.2. В режиме максимальной мощности, Н*м | 4’766 |
|  | 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, минимальная – максимальная | 72 – 174 |
|  | 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | 3.10.1. В режиме холостого хода | 4,0 |
|  | 3.10.2. В режиме максимальной мощности | 5,65 |
|  | 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | 5’500 – 7’200 |
|  | 3.12. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | 3.13. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | 52’000 |
|  | 3.14. Максимальная мощность, кВт | 66 |
|  | 3.15. Масса, кг | 420 |
| Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 5:6 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |

## Технические характеристики двигателя 7LZ120D(7.0LL

Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| Параметр |  |
| --- | --- |
| 1 | Применяемая двигательная секция | 7LZ120D x 7.0 LL |
| 2 | Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 7 : 8, 6 ступеней |
| 3 | Основные параметры и размеры: |  |
|  | 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | 120 |
|  | 3.1.2. Максимальный диаметр (узел установки угла перекоса), мм | 135 |
|  | 3.2. Длина двигателя, мм | 6’401 |
|  | 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | 1’250 |
|  | 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | 3.3.1. к бурильным трубам | Муфта З-102 |
|  | 3.3.2. к долоту | Муфта З-88 |
|  | 3.4. Угол искривления | 0°-3° |
|  | 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | 149 - 171 |
|  | 3.6. Расход бурового раствора, л/с | 8 – 17,5 |
|  | 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | 1’500 |
|  | 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | 1 |
|  | 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | 6 |
|  | 3.8. Момент силы на выходном валу |  |
|  | 3.8.1. В рабочем режиме | 2’673 |
|  | 3.8.2. В режиме максимальной мощности, Н·м | 3’427 |
|  | 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, мин – максимальная | 120 - 256 |
|  | 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | 3.10.1. В режиме холостого хода | 4,8 |
|  | 3.10.2. В режиме максимальной мощности | 7,8 |
|  | 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | 4’900 – 10’000 |
|  | 3.12. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | 52’000 |
|  | 3.13. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | 3.14. Максимальная мощность, кВт | 73 |
|  | 3.15. Масса, кг | 428 |
| Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 7:8 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |

## Технические характеристики двигателя 7LZ120E(7.0LL.

Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| Параметр |  |
| --- | --- |
| 1 | Применяемая двигательная секция | 7LZ120E x 7.0 LL |
| 2 | Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 7 : 8, 7 ступеней |
| 3 | Основные параметры и размеры: |  |
|  | 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | 120 |
|  | 3.1.2. Максимальный диаметр (узел установки угла перекоса), мм | 135 |
|  | 3.2. Длина двигателя, мм | 7’025 |
|  | 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | 1’250 |
|  | 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | 3.3.1. к бурильным трубам | Муфта З-102 |
|  | 3.3.2. к долоту | Муфта З-88 |
|  | 3.4. Угол искривления | 0°-3° |
|  | 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | 149 – 171 |
|  | 3.6. Расход бурового раствора, л/с | 8 – 17 |
|  | 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | 1’500 |
|  | 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | 1 |
|  | 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | 6 |
|  | 3.8. Момент силы на выходном валу, Н·м |  |
|  | 3.8.1. В рабочем режиме | 3’038 |
|  | 3.8.2. В режиме максимальной мощности | 3’998 |
|  | 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, мин – максимальная | 120 - 256 |
|  | 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | 3.10.1. На режиме холостого хода | 2,4 |
|  | 3.10.2. В максимальном режиме | 3,4 |
|  | 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | 12’000-25’000 |
|  | 3.12. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | 52’000 |
|  | 3.13. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | 3.14. Максимальная мощность, кВт | 85 |
|  | 3.15. Масса, кг | 456 |
| Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 7:8 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |

## Технические характеристики двигателя 7LZ127B(7.0LL.

Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| Параметр |  |
| --- | --- |
| 1 | Применяемая двигательная секция Энергетическая характеристика двигательной секции приведена в Приложении 1 | 7LZ127B x 7.0 LL |
| 2 | Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 7 : 8, 4 ступени |
| 3 | Основные параметры и размеры: |  |
|  | 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | 127 |
|  | 3.1.2. Максимальный диаметр (узел установки угла перекоса), мм | 135 |
|  | 3.2. Длина двигателя, мм | 1’225 |
|  | 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | 6’434 |
|  | 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | 3.3.1. к бурильным трубам | Муфта З-102 |
|  | 3.3.2. к долоту | Муфта З-88 |
|  | 3.4. Угол искривления | 0°-3° |
|  | 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | 149-200 |
|  | 3.6. Расход бурового раствора, л/с | 8 – 17 |
|  | 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | 1500 |
|  | 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | 1 |
|  | 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | 6 |
|  | 3.8. Момент силы на выходном валу, Н·м |  |
|  | 3.8.1. В рабочем режиме | 2’657 |
|  | 3.8.2. В режиме максимальной мощности | 4’251 |
|  | 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, мин – максимальная | 92-184 |
|  | 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | 3.10.1. На рабочем режиме | 3,2 |
|  | 3.10.2. В режиме максимальной мощности | 5,12 |
|  | 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | 4’900 |
|  | 3.12. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | 3.13. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | 10’000 |
|  | 3.14. Максимальная мощность, кВт | 75 |
|  | 3.15. Масса, кг | 456 |
| Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 7:8 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |

## Технические характеристики двигателя 4LZ172E(7.0LL.

Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| Параметр |  |
| --- | --- |
| 1 | Применяемая двигательная секция Энергетическая характеристика двигательной секции приведена в Приложении 1 | 4LZ172E(7.0 LL |
| 2 | Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 4 : 5, 7 ступеней |
| 3 | Основные параметры и размеры: |  |
|  | 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | 172 |
|  | 3.1.2. Максимальный диаметр (узел установки угла перекоса), мм | 189 |
|  | 3.2. Длина двигателя, мм | 9’154 |
|  | 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | 1’867 |
|  | 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | 3.3.1. к бурильным трубам | Муфта З-133 |
|  | 3.3.2. к долоту | Муфта З-117 |
|  | 3.4. Угол искривления | 0°-3° |
|  | 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | 213-251 |
|  | 3.6. Расход бурового раствора, л/с | 14-32 |
|  | 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | 1’500 |
|  | 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | 1 |
|  | 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | 6 |
|  | 3.8. Момент силы на выходном валу, Н·м |  |
|  | 3.8.1. В рабочем режиме | 8’814 |
|  | 3.8.2. В режиме максимальной мощности | 11’963 |
|  | 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, мин – максимальная | 105-210 |
|  | 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | 3.10.1. В рабочем режиме | 5,6 |
|  | 3.10.2. В режиме максимальной мощности | 7,91 |
|  | 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | 17’000 |
|  | 3.12. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | 3.13. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | 137’000 |
|  | 3.14. Максимальная мощность, кВт | 166 |
|  | 3.15. Масса, кг | 1’306 |
| Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 4:5 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |

## Технические характеристики двигателя 7LZ172С(7.0LL

Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| Параметр |  |
| --- | --- |
| 1 | Применяемая двигательная секция | 7LZ172С x 7.0 LL |
| 2 | Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 7 : 8, 5 ступеней |
| 3 | Основные параметры и размеры: |  |
|  | 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | 172 |
|  | 3.1.2. Максимальный диаметр (узел установки угла перекоса), мм | 189 |
|  | 3.2. Длина двигателя, мм | 8’249 |
|  | 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | 1’867 |
|  | 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | 3.3.1. к бурильным трубам | Муфта З-133 |
|  | 3.3.2. к долоту | Муфта З-117 |
|  | 3.4. Угол искривления | 0°-3° |
|  | 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | 213 – 251 |
|  | 3.6. Расход бурового раствора, л/с | 13 – 40 |
|  | 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | 1’500 |
|  | 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | 1 |
|  | 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | 6 |
|  | 3.8. Момент силы на выходном валу в режиме максимальной мощности, Н·м | 7’476 |
|  | 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, мин – максимальная | 70 - 168 |
|  | 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | 3.10.1. На режиме холостого хода | 4,0 |
|  | 3.10.2. В режиме максимальной мощности | 5,65 |
|  | 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | 10’000 – 17’000 |
|  | 3.12. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | 137’000 |
|  | 3.13. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | 3.14. Максимальная мощность, кВт | 149 |
|  | 3.15. Масса, кг | 1’113 |
| Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 7:8 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |

## Технические характеристики двигателя 5LZ172D(7.0LL.

Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| Параметр |  |
| --- | --- |
| 1 | Применяемая двигательная секция | 5LZ 172 D x 7.0 LL |
| 2 | Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 5 : 6, 6 ступеней |
| 3 | Основные параметры и размеры: |  |
|  | 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | 172 |
|  | 3.1.2. Максимальный диаметр (узел установки угла перекоса), мм | 189 |
|  | 3.2. Длина двигателя, мм | 8’654 |
|  | 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | 1’867 |
|  | 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | 3.3.1. к бурильным трубам | Муфта З-133 |
|  | 3.3.2. к долоту | Муфта З-117 |
|  | 3.4. Угол искривления | 0°-3° |
|  | 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | 213 - 251 |
|  | 3.6. Расход бурового раствора, л/с | 15,75 - 32 |
|  | 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | 1300 |
|  | 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | 1 |
|  | 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | 6 |
|  | 3.8. Момент силы на выходном валу, Н·м |  |
|  | 3.8.1. В рабочем режиме | 6’240 |
|  | 3.8.2. В режиме максимальной мощности | 8’814 |
|  | 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, мин – максимальная | 78-154 |
|  | 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | 3.10.1. В рабочем режиме | 4.80 |
|  | 3.10.2. В режиме максимальной мощности | 6.78 |
|  | 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | 17’000 |
|  | 3.12. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | 3.13. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | 137’000 |
|  | 3.14. Максимальная мощность, кВт | 142 |
|  | 3.15. Масса, кг | 1’099 |
| Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 5:6 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |

## Технические характеристики двигателя 3LZ244D(7.0LL.

Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| Параметр |  |
| --- | --- |
| 1 | Применяемая двигательная секция | 3LZ244D(7.0 LL |
| 2 | Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 3 : 4, 6 ступеней |
| 3 | Основные параметры и размеры: |  |
|  | 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | 244 |
|  | 3.1.2. Максимальный диаметр по корпусу (при применении шпинделя со сменным корпусным стабилизатором), мм | 280 |
|  | 3.2. Длина двигателя, мм | 10’150 |
|  | 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | 2’371 |
|  | 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | 3.3.1. к бурильным трубам | Муфта З-152 |
|  | 3.3.2. к долоту | Муфта З-152 |
|  | 3.4. Угол искривления | 0°-3° |
|  | 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | 295 - 445 |
|  | 3.6. Расход бурового раствора, л/с | 22 - 45 |
|  | 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | 1’450 |
|  | 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | 1 |
|  | 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | 6 |
|  | 3.8. Момент силы на выходном валу, Н·м |  |
|  | 3.8.1. В рабочем режиме | 9’570 |
|  | 3.8.2. В режиме максимальной мощности | 12’105 |
|  | 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, мин – максимальная | 75 - 150 |
|  | 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | 3.10.2. В рабочем режиме | 4,0 |
|  | 3.10.3. В режиме максимальной мощности | 6,78 |
|  | 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | 22’000 – 32’000 |
|  | 3.12. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | 3.13. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | 137’000 |
|  | 3.14. Масса, кг | 2’500 |
|  | 3.15. Максимальная мощность, кВт | 158 |
| Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 3:4 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |

## Технические характеристики двигателя 5LZ244C(7.0LL.

Технические условия					ТУ 3664-001-12033648-99

| Параметр |  |
| --- | --- |
| 1 | Применяемая двигательная секция | 5LZ244C(7.0 LL |
| 2 | Тип: винтовой гидравлический, заходность ротор-статор 5 : 6, 5 ступеней |
| 3 | Основные параметры и размеры: |  |
|  | 3.1. Наружный диаметр: |  |
|  | 3.1.1. Наружный диаметр корпуса, мм | 244 |
|  | 3.1.2. Максимальный диаметр по корпусу (при применении шпинделя со сменным корпусным стабилизатором), мм | 280 |
|  | 3.2. Длина двигателя, мм | 10’200 |
|  | 3.2.1. Длина нижней секции двигателя по плоскости искривления, мм | 2’371 |
|  | 3.3. Присоединительные резьбы по ГОСТ 28487-90: |  |
|  | 3.3.1. к бурильным трубам | Муфта З-152 |
|  | 3.3.2. к долоту | Муфта З-152 |
|  | 3.4. Угол искривления | 0°-3° |
|  | 3.5. Диаметр применяемых долот, мм | 295 - 445 |
|  | 3.6. Расход бурового раствора, л/с | 30,8-55 |
|  | 3.7. Параметры бурового раствора (рабочей жидкости): |  |
|  | 3.7.1. Плотность, кг/см³, не более | 1’450 |
|  | 3.7.2. Содержание песка, % ,не более | 1 |
|  | 3.7.3. Содержание нефтепродуктов, %, не более | 6 |
|  | 3.8. Момент силы на выходном валу, Н·м |  |
|  | 3.8.1. В рабочем режиме | 11’393 |
|  | 3.8.2. В режиме максимальной мощности | 16’092 |
|  | 3.9. Частота вращения выходного вала, об/мин, мин – максимальная | 70-140 |
|  | 3.10. Перепад давления, МПа |  |
|  | 3.10.1. В режиме холостого хода | 3-3,5 |
|  | 3.10.2. В рабочем режиме | 4,0 |
|  | 3.10.3. В режиме максимальной мощности | 5,65 |
|  | 3.11. Допустимая осевая нагрузка, кгс | 22’000 – 32’000 |
|  | 3.12. Допустимые утечки между выходным валом и корпусом шпинделя, не более | 5% расхода |
|  | 3.13. Максимальная растягивающая нагрузка, кгс | 137’000 |
|  | 3.14. Масса, кг | 2’520 |
|  | 3.15. Максимальная мощность, кВт | 219 |
| Примечания. Параметры двигателя указанные в пунктах 3.8….3.10 приведены для рабочей пары с отношением числа зубьев 5:6 при работе на воде. Допускается отклонение фактических параметров двигателя от указанных в пределах ±20% |