КАЛИБРАТОРЫ

Предназначены для калибрования ствола скважины, центрирования и улучшения работы долота и забойного двигателя, управления параметрами искривления ствола скважины. Изготавливаются по ОСТ 39078-79, ТУ 26-02-839-79,

ТУ 26-02-962-83, ТУ 26-02-963-83, ТУ 26-16-109-80

Рис. №	 1					Рис. № 2

Калибратор с прямыми лопастями		Калибратор лопастной спиральный

Таблица № 1

| Тип | Диаметр калибратора | Присоединительная резьба | Общая длина | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Калибратора | мм | дюйм | ГОСТ РОССИИ | По API | мм | кг |
| 5КС 187,3 СТ | 187,3 | 7 3/8 | З-117 | 4 1/2REG | 450 | 61 |
| 10КСИ187,3 СТК | 187,3 | 7 3/8 | З-117 | 4 1/2REG | 480 | 54 |
| 5КС 188,9 СТ | 188,9 | 7 7/16 | З-117 | 4 1/2REG | 450 | 61 |
| 10КСИ188,9 СТК | 188,9 | 7 7/16 | З-117 | 4 1/2REG | 480 | 55 |
| 5КС 190,5 СТ | 190,5 | 7 1/2 | З-117 | 4 1/2REG | 450 | 61 |
| 10КСИ190,5 СТК | 190,5 | 7 1/2 | З-117 | 4 1/2REG | 480 | 56 |
| 10КСИ212.7 СТК | 212,7 | 8 3/8 | З-117 | 4 1/2REG | 480 | 60 |
| 12КСИ212.7 СТК | 212,7 | 8 3/8 | З-117 | 4 1/2REG | 480 | 70 |
| 10КСИ214.3 СТК | 214,3 | 8 7/16 | З-117 | 4 1/2REG | 480 | 60 |
| 12КСИ214.3 СТК | 214,3 | 8 7/16 | З-117 | 4 1/2REG | 480 | 70 |
| 1К 215.9 МС | 215.9 | 8 1/2 | З-117 | 4 1/2REG | 390 | 60 |
| 1КС215.9 СТ | 215.9 | 8 1/2 | З-117 | 4 1/2REG | 460 | 62 |
| 9К215,9 МС | 215,9 | 8 1/2 | З-117 | 4 1/2REG | 400 | 61 |
| 10КСИ215.9 СТК | 215,9 | 8 1/2 | З-117 | 4 1/2REG | 480 | 60,5 |
| 12КСИ215.9 СТК | 215,9 | 8 1/2 | З-117 | 4 1/2REG | 480 | 71 |
| КСИ269,9 СТК | 269,9 | 10 5/8 | З-152 | 6 5/8REG | 600 | 160 |
| 8К 292,9 МС | 292,9 | 11 1/2 | З-152 | 6 5/8REG | 873 | 287 |
| 8КС 292,1 СТ | 292,1 | 11 1/2 | З-152 | 6 5/8REG | 873 | 275 |
| 2КС295.3 СТ | 295.3 | 11 5/8 | З-152 | 6 5/8REG | 870 | 280 |
| 8К 295,3 МС | 295,3 | 11 5/8 | З-152 | 6 5/8REG | 873 | 290 |
| КС 295,3 СТ | 295,3 | 11 5/8 | З-152 | 6 5/8REG | 880 | 210 |
| 8КС 295,3 СТ | 295,3 | 11 5/8 | З-152 | 6 5/8REG | 873 | 280 |
| 8К393.7 МС | 393,7 | 15 1/2 | З-177 | 7 5/8REG | 1270 | 450 |
| 8КС393.7 СТ | 393,7 | 15 1/2 | З-177 | 7 5/8REG | 1270 | 400 |

Калибраторы типа К имеют прямые лопасти, тип МС; КС, КСИ - спиральные лопасти. Калибраторы типа 8К, 8КС, 2КС - имеют сменные муфты

Калибраторы используются как центраторы, если устанавливаются над забойным двигателем.

ВЫХОД